## Slide 1: LA INGENIERÍA EN LA MÚSICA, JUEGOS Y DRONES
Autores: Elvira Castillo y Samuel Romero
twitter: @layoel
Instagram: eca_ingeniera

## Slide 2: ¿QUÉ HAREMOS HOY?
ARDUINO
PROGRAMACIÓN EN C++
PRÁCTICA: THEREMIN
PRÁCTICA: SEMAFORO
PRÁCTICA: JUEGO ATRAPA AL TOPO
VISITA AL LABORATORIO DE MECATRÓNICA Y DRONES.

## Slide 3: ARDUINO

## Slide 4: ¿Qué es Arduino?
Arduino es un micro controlador.
Es libre (no es único).
Flexible y fácil de manejar.
Puertos de entrada y salida analógicos y digitales.
Puertos de comunicación.
Modular y ampliable.
Software: C++, programación por bloques (scratch for arduino)

## Slide 5: Tipos de señales
Analógicas:
  Pueden tomar infinitos valores entre su valor mínimo y su valor máximo.
Digitales:
  Sólo puede tomar dos valores (0 o 1) donde:
    0 es el mínimo, off, falso, tierra.
    1 es el máximo, on, verdadero, fuente.

## Slide 6: Entradas/salidas digitales
Para declarar un pin como salida en arduino, hay que hacerlo en:
setup(){AQUI DENTRO}
Los pines que usaremos como entrada:
pinMode(numero_de_pin, INPUT);
Los que usaremos como salida:
pinMode(numero_de_pin, OUTPUT);

## Slide 7: Entradas/salidas analógicas
El arduino no tiene capacidad para trabajar con señales analógicas, tiene que convertirlas a digitales.
Pines analógicos: A0,A1,A2,A3,A4,A5
Para tratar Entradas/salidas analógicas usamos las funciones:
  analogRead(pin); // que lee del pin analógico especificado
  analogWrite(pin); // que recibe un valor analógico en el pin especificado
  map(valor, de bajo, de alto, a bajo, a alto); // para convertir un rango de valores en otro.
Entradas analógicas tienen ~ (PWM)
  analogWrite(pin);

## Slide 8: ¿Qué puedo hacer con Arduino?
¡Todo lo que se te ocurra!

## Slide 9: PROGRAMACIÓN C++

## Slide 10: Cuestiones básicas
¿Qué es un algoritmo?
  Secuencia ordenada de instrucciones que resuelve un problema concreto
Lenguajes de programación:
  Bajo nivel: Ensamblador
  Alto nivel: C++, C, Java …
¿Qué es un programa?
  Es un conjunto de instrucciones, especificadas en un lenguaje de programación concreto que pueden ejecutarse en un ordenador o en un microcontrolador.
Compilación
  Traducir un programa a código ejecutable por la máquina

## Slide 11: ¿Cómo se programa el Arduino?
Usamos el IDE de arduino.
Vamos a programar en C++.
Funciones básicas.
  void setup();
  void loop();
Ejemplo Blink.
Compilar y subir el programa a la placa.
  https://www.arduino.cc/en/Main/Software

## Slide 12: Primer programa
Hola mundo!
void setup() {
Aquí vendrán las configuraciones de nuestros
pines como entradas o salidas y la
configuración del puerto serie si es necesaria.
Todo incluido entre llaves.
}
void loop() {
Aquí pondremos las instrucciones que
ejecutará nuestro programa.
}

## Slide 13: Sentencias y Expresiones
Sentencia: es la parte del código fuente que el compilador traduce en una instrucción que entiende el hardware.
Siempre debe terminar en
Se ejecutan de forma secuencial

## Slide 14: Declaración y asignación de variables
Tipos de datos
  Numéricos:
    Int lado1;
    Double lado2;
  Texto:
    Char caracter;
    String cadena;
  Lógicos
    Bool midato; (sólo toma valor verdadero o falso)
  Complejos:
    int vector[2];
    lado1 = 3;
    lado2 = 3,5;
    caracter = ‘c’;
    cadena = ‘hola mundo’;
    midato = true;
    Vector[0] = 3;
    Vector[1] = 2;

## Slide 15: Operadores
Tipos
  Matemáticos:
    +, - , *, / , %.
  Relacionales:
    == , != , <, >, >= , <=
  Lógicos
    && , ||, !.
P | Q | P&&Q | P¦¦Q
True | True | True | True
True | False | False | True
False | True | False | True
False | False | False | False
P | !P
True | False
False | True

## Slide 16: Estructuras Condicionales
Condicional simple
Ejemplo:
Comprobar si un número es par.
Si lo es encender el led conectado al pin 9.
    If (condición){
    sentencias;
    }

## Slide 17: Estructuras Condicionales
Condicional compuesto
Ejemplo:
Comprobar si un número es par y menor que 6.
Si lo es encender el led conectado al pin 9.
    If (condición || condición){
    sentencias;
    }
    If (condición && condición){
    sentencias;
    }

## Slide 18: Estructuras Condicionales
Condicional doble
Ejemplo:
Comprobar si un número es par.
Si lo es encender el led conectado al pin 9.
Si no lo es encender el led conectado al pin 10.
    If (condición ){
    sentencias;
    }else{
    sentencias;
    }

## Slide 19: Estructuras Condicionales
Anidando condicionales
Ejemplo:
Si un numero es par y menor que 6 encender el led. Si no es menor que 6 que suene el buzzer
Si no es par encender el led conectado al pin 10.
If (condición1 ){
If (condición2 ){
sentencias;
  }else{
  sentencias;
  }
}else{
sentencias;
}

## Slide 20: Bucles
Loop(){
Lo que se va a repetir siempre
}
for (inicio; fin; incremento){
Lo que se va a repetir desde inicio a fin
}
while(condición){
lo que quiero que haga mientras se cumpla la condición
}

## Slide 21: Pensar y Esperar en arduino
En Arduino:
Pensar es escribir en pantalla un mensaje, por lo que tenemos que iniciar en el setup() el terminal serie de arduino
Serial.beguin(9600);
Y en el loop() cuando queramos imprimir algún valor por pantalla:
Serial.print(“lo que queramos que escriba por pantalla”);
Para esperar usaremos: delay(tiempo_a_esperar);

## Slide 22
¡Vamos a practicar!

## Slide 23: Hacer un Theremin
Materiales:
Microcontrolador:
  Arduino
Actuador:
  Buzzer
Sensor:
  Fotorresistencia
Otros
  Resistencia y cables.

## Slide 24: ¿Cómo lo conectamos?
https://www.digikey.es/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-5-band

## Slide 25: ¿Cómo se programa?
Recuerda en el setup() ponemos los pines digitales como entrada o salida.
Busca información sobre la función tone() de arduino.
¿Para que sirve la función map()?
Los pines se pueden asignar a variables y usar un nombre de variable en lugar del numero de pin.

## Slide 26: Semaforo cambia pulsando botón
Materiales:
Microcontrolador:
  Arduino.
Actuadores:
  Botón.
  Leds.
Otros
  Resistencias y cables.

## Slide 27: Como los conectamos

## Slide 28: ¡Atrapa al topo!
Materiales:
Microcontrolador:
  Arduino.
Actuadores:
  Botones.
  Leds.
  Buzzer.
Otros
  Resistencias y cables.

## Slide 29: ¿Por dónde empiezo?
Recuerda en el setup() ponemos los pines digitales como entrada o salida.
Busca información sobre la función random(min,max) de arduino.
Piensa primero el algoritmo antes de programarlo.
Aquí tienes un vídeo de ayuda del funcionamiento del juego https://www.youtube.com/watch?v=NYZ5i9UxcUk